Sportica®K NPK (+MgO+S) 30+0+10 (+3+5)

Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce:

1.1. Identifikace látky nebo pøípravku/obchodní název pøípravku:

Smìs solí chemických látek / Sportica

Další názvy látky:    kapalné hnojivo

1.2. Použití látky:   Ve vodì rozpustná smìs solí urèená jako listové hnojivo k výživì kulturních rostlin v kontejnerech a kvìtináèích bìhem vegetace.

1.3. Identifikace firmy:

Dodavatel:

AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169

Telefon: 326 991 878

Fax: 326 991 878

IÈO: 271 70 195

E-mail: agroefekt@tiscali. cz

Prostøednictvím firmy: COMPO GmbH Co.KG, Gildenstrasse 38, D-481 57 Münster

Výrobce:

BASF SE 67056 Ludwigshafen

Telefon: +49 621 60-27777

VAT ID:

E-mail: Produktinformation-Pflanzenschutz@basf.com

1.4.   Nouzové tel. èíslo, adresa:

Toxikologické informaèní støedisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefonická spojení: 224914575, 224919293, 224915402

Mezinárodní nouzové telefonní èíslo:  +49 180 2273-112

2. Identifikace nebezpeèí

Klasifikace látky nebo smìsi

Klasifikace v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008

Není nebezpeènou látkou.

Klasifikace podle smìrnice Rady 67/548/EHS nebo smìrnice 1999/45/ES

Není nebezpeènou látkou.

Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka a životní prostøedí pøi používání látky/pøípravku: Odpadá.

Prvky oznaèení

Oznaèování v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008

Piktogramy oznaèující nebezpeèí

Není nebezpeènou látkou.

Další nebezpeènost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Odpadá.

·vPvB: Odpadá.

3. Informace o složkách

Chemická charakteristika:

Èíslo CAS:7778-98-7 Síran draselný

Èíslo ES (EINECS): 231-915-5

Látka není identifikovaná jako nebezpeèná.

Èíslo CAS:7487-88-9 Síran Hoøeènatý

Èíslo ES (EINECS): 231-298-2

Látka není identifikovaná jako nebezpeèná.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: V pøípadì pøetrvávání zdravotních potíží i v pøípadì pochybností nebo v pøípadì nehody a pøi nadýchání, zasažení oèí nebo požití vždy zajistit lékaøské ošetøení a lékaøi poskytnout informace z tohoto bezpeènostního listu. Ve všech pøípadech je potøeba zajistit postiženému klid a zabránit podchlazení.

4.2. Pøi nadýchání: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému pøívod èerstvého vzduchu.

4.3. Pøi styku s kùží: Svléknout kontaminovaný odìv a zasaženou kùži dùkladnì omýt èistou vodou a mýdlem.

4.4. Pøi zasažení oèí: Vyplachovat 10 – 15 minut proudem èisté vody pøi násilném rozevøení oèních víèek.

4.5. Pøi požití: Ihned dùkladnì vypláchnout ústa a vypít asi pùl litru vody.

4.6. Další údaje : nejsou

5. Opatøení pro hasební zásah

Hasiva: Voda

Nevhodná hasiva: Oxid uhlièitý, pìna, písek a ABC prášek.

Zvláštní nebezpeènost vyplývající z látky nebo smìsi:

Zplodiny hoøení jsou nebezpeèné.

Pokyny pro hasièe:

Nosit celkový ochranný odìv.

Použít ochranný dýchací pøístroj.

Další údaje: -

6. Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1 Bezpeènostní opatøení pro ochranu osob: Používat osobní ochranné prostøedky (ochranný pracovní odìv, pracovní rukavice, ochranné brýle nebo oblièejový štít, protiprašný respirátor) a zamezit styku s kùží a s oèima, nevdechovat prach, omezit prašnost.

6.2 Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí: Zamezit nadmìrné kontaminaci pùdy, zabránit prùniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. V pøípadì úniku nadmìrného množství hnojiva do kanalizace, povrchové nebo podzemní vody uvìdomit pøíslušné orgány – hasièe, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace).

6.3 Doporuèené metody èištìní a odstranìní: V pøípadì úniku hnojiva smést uniklou látku do náhradního obalu. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a úniku do kanalizace.

6.4. Odkaz na jiné oddíly:

Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

7. Podmínky pro skladování

7.1 Zacházení: Pøi práci nejíst, nepít a nekouøit, dodržovat pravidla osobní hygieny a používat pøedepsané osobní ochranné prostøedky k ochranì kùže, oèí a dýchacích

cest. Manipulovat v dostateènì vìtraných prostorách. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetøit reparaèním krémem.

7.2 Skladování: Skladovat v originálních dobøe uzavøených obalech na suchém dobøe vìtraném místì. Zajistit proti pùsobení atmosférických podmínek. Uchovávat oddìlenì

od potravin, nápojù a krmiv.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Technická opatøení: Žádné další údaje,viz bod 7.

Kontrolní parametry: Odpadá

Další upozornìní: Jako podklad sloužily pøi zhotovení platné listiny.

Omezování expozice:

Všeobecná ochranná a hygienická opatøení:

Zdržovat od potravin, nápojù a krmiv. Dodržujte bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Zašpinìné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Pøed pøestávkami a po práci umýt ruce.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Ochrana dýchacích orgánù:

Pøi krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací pøístroj s filtrem, pøi intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací pøístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smìsi.

Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporuèit materiál rukavic pro produkt / pøípravek / chemickou smìs. Výbìr materiálu rukavic proveïte podle èasu prùniku, permeability a degradace.

Materiál rukavic

Správný výbìr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.

Ochrana oèí: Uzavøené ochranné brýle.

Ochrana kùže: Pracovní ochranné obleèení.

9. Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled:

Skupenství: Pevné, jemný prášek

Barva: liší se podle zabarvení

Zápach (vùnì): èpakový odér

Hodnota pH: cca 9-10 pøi 100 g/l (20°C)

Zmìna stavu:

Teplota (rozmezí teplot) tání: cca 133°C

Teplota (rozmezí teplot) varu: není udán

Bod vzplanutí: Nedá se použít.

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): není relevantní.

Nebezpeèí exploze: není relevantní.

Objemová hmotnost: ca. 780 - 830 kg / m³

Rozpustnost ve vodì pøi 20°C:  pøevážnì rozpustný.

Další informace: Žádné.

10. Stabilita a reaktivita

Termický rozklad / Podmínky, kterým je tøeba zabránit:

Nedochází k rozkladu pøi doporuèeném zpùsobu použití.

Nesluèitelné materiály: zásadité látky

Nebezpeèné produkty rozkladu: Oxidy dusíku, èpavek

Termický rozklad:> 133 ° C

K zamezení termického rozkladu nepøehøívat.

Nebezpeèné reakce: Žádné nebezpeèní reakce nejsou známy.

11. Toxikologické informace

Akutní orální toxicita: LD50 krysa

Dávka:> 14300 mg / kg

Kožní dráždivost: králík

Výsledek: není dráždivý. Metoda OECD 404

Oèní dráždivost: králík

Výsledek: není dráždivý. Metoda OECD 405

Další informace: Tento výrobek nebyl testován. Prohlášení bylo odvozené od síranu draselného a hoøeènatého.

12. Ekologické informace

Toxicita

Toxicita pro ryby.

LC50. Druh: zlaté rybky. Dávka: 6.810mg / l Doba expozice: 48h.

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé:

EC50 Druh: Daphnia Dávka: 10000mg / l Doba expozice: 48h.

Toxicita pro bakterie.

EC20 Druh: pseudomonas Putida: 10000mg / l Doba expozice: 16h.

Toxicita pro øasy:

Druh: zelený kal: 10000mg / l Doba expozice: 8h.

Perzistence a rozložitelnost: Údaje nejsou k dispozici.

Bioakumulaèní potenciál: Údaje nejsou k dispozici.

Všeobecná upozornìní:

Tøída ohrožení vody 1 (zaøazení v listinì):slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezøedìný nebo ve vìtším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Výsledky posouzení PBT a v PvB: Údaje nejsou k dispozici.

13. Pokyny pro likvidaci

Produkt:

Metody nakládání s odpady:

Nesmí se odstraòovat spoleènì s odpady z domácnosti. Nepøipustit únik do kanalizace.

Kontaminované obaly:

Odstranìní podle pøíslušných pøedpisù. Odstranìní látky/pøípravku musí být zneškodnìn oprávnìnou osobou v souladu se Zákonem o odpadech è.185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù a Vyhláškou MŽP è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, seznam nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Výrobek se dodává balený.

14. Informace pro pøepravu

ADR/RID

Není nebezpeèným zbožím

IMDG

Není nebezpeèným zbožím

IATA/ICAO

Není nebezpeèným zbožím

15. Informace o právních pøedpisech

Posouzení chemické bezpeènosti: Posouzení chemické bezpeènosti nebylo provedeno.

Naøízení týkající se bezpeènosti, zdraví a životního prostøedí/specifické právní pøedpisy týkající se látky nebo smìsi:

Zákon è. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Zákon è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Zákon è. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vyhláška è. 232/2004 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o chemických látkách a

chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, týkající se klasifikace, balení a nebezpeèných

chemických látek a chemických pøípravkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi práci, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Naøízení (ES) è. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zøízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Posouzení chemické bezpeènosti: Nebylo provedeno.

16. Další informace

Není nebezpeènou látkou.

Uvedené informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nelze na nì pohlížet jako na záruky vlastností výrobku.

Platné zákony a ustanovení musí odbìratel dodržovat na vlastní zodpovìdnost.